OPRACOWANIE

dotyczące przebudowy  drogi gminnej

w miejscowości  Kolonia  Brochów

km proj.  0+000  –  1+125

INWESTOR  :     GMINA  BROCHÓW

Maj  2009

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

I.  CZĘŚĆ    OPISOWA

1/  Opis techniczny

2/  Przedmiar robót

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1/  Plan orientacyjny            1 : 25000

2/  Plan sytuacyjny               1:  5000

3/  Przekrój  normalny        1: 50

OPIS   TECHNICZNY

I.  Przedmiot   opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest przebudowa drogi gminnej  w  miejscowości  Kolonia

Brochów   na działce  nr  ew. 40  w obrębie Kolonia  Brochów.

Powyższa  przebudowa obejmuje  wykonanie  na odcinku 375 mb podbudowy z  kruszywa

łamanego  i  ułożeniu  na odcinku 1125 mb  nawierzchni  z betonu asfaltowego asfaltowej

dla kategorii ruchu KR 1.

II. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie   Ministra Transportu   i Gospodarki  Morskiej z dnia  2  marca  1999r.

(Dz.U.Nr 43 z dnia  14 maja  1999r.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowania

- pomiary w terenie

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna   we wsi Kolonia Brochów ,  będąca przedmiotem opracowania posiada

na odcinku  750 mb ułożoną  nawierzchnię  z gruzu,  zaś na odcinku 375 mb  nawierzchnię

gruntową, na której  wykonana zostanie podbudowa z tłucznia.

Istniejąca szerokość  pasa drogowego        4,00 m

Odcinek drogi  przewidziany do  przebudowy przebiega   w terenie o charakterze

rolniczym  o zabudowie  zagrodowej i jednorodzinnej.

Na  całym obszarze przebiegu drogi  występują dobre warunki  wodne i gruntowe.

- Podstawowe rozwiązania projektowe

Przewidziany do przebudowy  odcinek drogi o  długości  1125 mb biegnie od skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni  gruntowej   w miejscowości Malanowo

Trasa drogi gminnej przebiega w terenie płaskim.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

1/  Podbudowa  z kruszywa łamanego (brakująca) grubości 15 cm  ze spadkiem

poprzecznym  wynoszącym 2% ,

2/  Warstwa ścieralna   z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1  grubości 5  cm

Ze spadkiem poprzecznym  wynoszącym 2%  zgodnie z załączonym przekrojem

normalnym.

Szerokość jezdni

Projektowana (brakujaca) podbudowa   o szerokości 3,8 m

Projektowana  nawierzchnia asfaltowa  o szerokości 3,5 m

Pobocza na całym odcinku obustronnie  szerokości  0,25 m

- Oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na   istniejącą nawierzchnię gruntową  i kruszonego gruzu, wykonanie przebudowy drogi   poprzez ułożenie nawierzchni  bitumicznej  nie tylko nie pogorszy  stanu środowiska, a wręcz wpłynie na otoczenie korzystnie.  Po wykonaniu  przebudowy drogi nie przewiduje się znacznego  wzrostu natężenia ruchu oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko, tak w zakresie zwiększenia  hałasu jak i emisji spalin.