OPRACOWANIE

dotyczące przebudowy  drogi gminnej

w miejscowości  Plecewice

km proj.  0+000 – 0 + 675

INWESTOR  :     GMINA  BROCHÓW

Wrzesień   2008

ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

I.  CZĘŚĆ    OPISOWA

1/  Opis techniczny

2/  Przedmiar robót

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1/  Plan orientacyjny            1 : 25000

2/  Plan sytuacyjny               1:  5000

3/  Przekrój  normalny        1: 50

OPIS   TECHNICZNY

I.  Przedmiot   opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest przebudowa drogi gminnej  w Plecewicach    na działce

nr  ew. 164  w obrębie  Plecewice.

Powyższa  przebudowa obejmuje  wykonanie  podbudowy z  kruszywa łamanego  i

ułożeniu   nawierzchni  z betonu asfaltowego   dla kategorii ruchu KR 1.

II. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie   Ministra Transportu   i Gospodarki  Morskiej z dnia  2  marca  1999r.

(Dz.U.Nr 43 z dnia  14 maja  1999r.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowania

- pomiary w terenie

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna   we wsi Plecewice   , będąca przedmiotem opracowania posiada

nawierzchnię :

-  od  km 0+000  do km  0+550  nawierzchnię  gruntową ,

-  od km  0+ 550  do  0+ 675   nawierzchnię  z tłucznia kamiennego o grubości  20 cm

(wykonana  w m-cu lipcu 2008r)

Istniejąca szerokość  pasa drogowego   4,00 m.

Odcinek drogi  przewidziany do  przebudowy przebiega   w terenie o charakterze

rolniczym  o zabudowie  zagrodowej i jednorodzinnej.

Na  całym obszarze przebiegu drogi  występują dobre warunki  wodne i gruntowe.

- Podstawowe rozwiązania projektowe

Przewidziany do przebudowy  odcinek drogi o  długości  675 mb i szerokości 4 m biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową  o nawierzchni asfaltowej  w miejscowości  Plecewice.

Projektowana  nawierzchnia asfaltowa o szrokosci   3,5 m

Projektowane pobocze gruntowe obustronne  0,25 m

Trasa drogi gminnej przebiega w terenie płaskim.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

1/  Podbudowa  z kruszywa łamanego grubości 15 cm  ze spadkiem poprzecznym

wynoszącym 2% zgodnie  z załączonym przekrojem normalnym,

2/  Warstwa ścieralna   z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1  grubości 5  cm

Ze spadkiem poprzecznym  wynoszącym 2%  zgodnie z załączonym przekrojem

normalnym.

- Oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na   istniejącą nawierzchnię gruntową, wykonanie przebudowy drogi   poprzez ułożenie nawierzchni  bitumicznej  nie tylko nie pogorszy  stanu środowiska, a wręcz wpłynie na otoczenie korzystnie.  Po wykonaniu  przebudowy drogi nie przewiduje się znacznego  wzrostu natężenia ruchu oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko, tak w zakresie zwiększenia  hałasu jak i emisji spalin.