# PROJEKT

REMONTU  DROGI     BIELINY – FAMUŁKI BROCHOWSKIE

# W GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO

w  km 0+000 – 0+900

gm. Brochów

pow. sochaczewski , woj. mazowieckie

# Brochów, kwiecień 2014r.

O P I S    T E C H N I C Z N Y

Do projektu drogi remontu  drogi     Bieliny – Famułki Brochowskie

dz.nr  43 obręb Bieliny i dz. nr 289 obręb Famułki  Brochowskie

- STAN  ISTNIEJĄCY

Obecnie droga  posiada nawierzchnię   częściowo utwardzoną tłuczniem  o szerokości zmiennej  od  3,00   m   do 4,5 m .

Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy.

- PROJEKTOWANY  ZAKRES REMONTU DROGI

1. Przebieg  projektowanego  do przebudowy odcinka drogi

Początek opracowania przyjęto w km  0+000,00   na granicy drogi powiatowej

Koniec opracowania  przyjęto  w km 0+ 900,00.

Przyjęte parametry  projektowe remontu drogi  o  podanych niżej wartościach   są dostosowane  do istniejącej   szerokości , przebiegu pasa drogowego  oraz warunków terenowych.

Projektowane  parametry drogi ;

- szerokość  korony drogi  - 3,5  m

- pobocza obustronne  z mieszanki kruszywa   naturalnego i łamanego    2 x 0,25 m

- przekrój szlakowy na całym odcinku,

- odwodnienie powierzchniowe

2.  Przekrój normalny drogi   i projektowaną   konstrukcję nawierzchni  jezdni  po

przebudowie  przedstawiono i opisano  na załączonym rysunku  „przekroju

poprzecznego”.

Zaprojektowano  następujące  parametry przekroju  normalnego :

- przekrój jezdni  o dwustronnym spadku  poprzecznym – 2,00%

- szerokość  jezdni  - 3,50 m  (dwukierunkowa)

- pobocza obustronne  o szerokości  po 0,25 m  ze spadkiem poprzecznym – 6%

Uwzględniając  warunki  gruntowo- wodne  podłoża  odpowiadające  gr. nośności  - G1,

istniejącą nawierzchnię,  istniejące obciążenie   ruchem na poziomie  kategorii KR1,

zaprojektowano  następującą konstrukcję   nawierzchni jezdni drogi.

- wzmocnienie  istniejącej  podbudowy kruszywem  łamanym z gruzu  betonowego

0/31,5  z zaklinowaniem tłuczniem  kamiennym  0/16 przy   grubości  warstwy  15

cm,

-  pobocza drogi  z mieszanki  kruszywa  łamanego i naturalnego  stabilizowanego

mechanicznie o   grubości 8 cm.

Odwodnienie jezdni.

Sposób odwodnienia  jezdni  po przebudowie  nie zmieni się od dotychczasowego.

- OPIS  TECHNOLOGII  PRZEBUDOWY  NAWIERZCHNI  DROGI

Szczegółowy  zakres robot  do wykonania  przy przebudowie  nawierzchni  drogi  oraz ich  ilości  przedstawiono w kosztorysie ofertowym .

Przed przystąpieniem do  układania warstwy  wzmacniającej  istniejąca nawierzchnie   należy wyprofilować  i zagęścić do uzyskania  przewidzianych specyfikacja techniczną

Parametrów  geometrycznych i nośności podbudowy.

- INFORMACJA DO  PLANU BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres robót nie wymaga  sporządzenia planu bioz.

Na czas wykonywania  robót w pasie  drogowym wykonawca  powinien opracować

projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z  obowiązującymi przepisami   dotyczącymi zarządzania ruchem,  który będzie podstawą do oznakowania.