PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU TUŁOWICE – HILARÓW – ŁASICE GMINA BROCHÓW

ODCINEK I : WIEŚ TUŁOWICE, HILARÓW

KM 0+000 – 1+704

ODCINEK II: WIEŚ ŁASICE

KM 0+000 – 1+038

A.PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:	  GMINA BROCHÓW

OPRACOWAŁ: 	  WŁODZIMIERZ KŁOS

PROJEKTOWAŁ:	  JÓZEF PORC

MARZEC 2008

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- stwierdzenie przygotowania zawodowego

- opis techniczny

- informacja BIOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- plan orientacyjny					skala 1:25 000

- plan sytuacyjny	(   arkuszy)		skala 1:1 000

- przekroje normalne					skala 1:50

- CZĘŚĆ OPISOWA

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy drogi na odcinku:

odc. I : 	wieś Tułowice, Hilarów

droga nr 380115W działka nr 111

odc. II :	wieś Hilarów, Łasice

droga nr 3800108W działka nr 50

droga nr 380114W działka nr 87

Projektowany odcinek drogi zostanie dostosowany do natężenia ruchu kategorii KR – 1, szerokość drogi będzie wynosiła 3,5 m i będzie zlokalizowany w większości po śladzie istniejącej drogi gruntowej.

- Podstawa opracowania

-  zlecenie Urzędu Gminy Brochów

- dane wyjściowe ustalone z administratorem drogi gminnej w      zakresie potrzeb komunikacyjnych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

-  pomiary w terenie

- Opis stanu istniejącego

Drogi gminne będące przedmiotem opracowania posiadają nawierzchnię gruntową, częściowo zaś nawierzchnię ulepszoną żużlem paleniskowym wykonaną przez Urząd Gminy w Brochowie w latach ubiegłych. Szerokość pasa drogowego jest zmienna:

- odc. I : 4,0 – 8,0

- odc.II : 4,0 – 5,0

I odcinek drogi przewidziany do przebudowy w większości przebiega przez tereny zadrzewione oraz tereny zabudowane o charakterze wolnym i zagrodowym.

II odcinek przewidziany do przebudowy przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Na całej długości dwóch odcinków dróg gminnych występują bardzo dobre warunki wodne i gruntowe.

- Parametry techniczne drogi

Nr drogi:

- 380115W w obrębie Tułowice, Hilarów

- 380108W w obrębie Hilarów, Łasice

- 380144W w obrębie Łasice

Długości odcinka I i II

- odcinek I: km 0+000 – 1+704

- odcinek II: km 0+000 – 1+038

Rodzaj terenu, rodzaj drogi i klasa

Droga w terenie równinnym, o nawierzchni gruntowej pylastej. Częściowo nawierzchnia ulepszona o nawierzchni leszowej w większości na odcinku I. Brak rowów przydrożnych. Spływ wód z drogi bezpośrednio na przyległe grunty chłonne. Klasa drogi – L lokalna.

Obciążenie ruchem

Średni domowy ruch pojazdów ciężkich wynosi 30 – 40 samochodów w tym autobusów szkolnych.

Obciążenie nawierzchni

Maksymalnie 80KN na oś

Szybkość projektowa

30km / h

Rodzaj przekroju

Przekrój daszkowy wg konstrukcji jak w pkt. 5

Szerokość korony drogi

Koronę drogi zaprojektowano o szerokości 4,0 – 5,0 m (wraz z poboczami)

Szerokość jezdni

Projektowana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m

Szerokość poboczy gruntowych

Projektowane pobocza gruntowe – 0,25 – 0,75 m

Stan techniczny nawierzchni

Istniejąca droga posiada nawierzchnie gruntową, w części gruntową ulepszoną leszem wielkopiecowym. Droga mimo sezonowego profilowania równiarką jest podatna na odkształcenia spowodowane przez przejeżdżające samochody ciężarowe, osobowe oraz sprzęt rolniczy, polegające na znacznych zadoleniach i nierównościach powodujące w czasie opadów słabe odwodnienie nawierzchni. Przejazd po takiej drodze powoduje duże utrudnienia dla samochodów oraz autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół.

- Podstawowe rozwiązania projektowe i cel opracowania

Przewidziane do przebudowy odcinki dróg o długości

- odc. I : km 0+000 – 1+704

- odc.II : km 0+000 – 1+038

Trasy dróg gminnych przebiegają w terenie płaskim. Istniejącą nawierzchnię gruntową należy wyprofilować i zagęścić na głębokość 5 cm. Następnie wykonać podbudowę tłuczniową gr. 20 cm z kruszywa łamanego dla kategorii ruchu KR1. Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m.

Celem opracowania jest bezpieczny dowóz dzieci i młodzieży uczącej się z okolic w/w inwestycji do szkoły mieszczącej się w miejscowości Nowa Wieś – Śladów.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- warstwa ścieralna mineralno – bitumiczna dla kategorii ruchu KR-1 o grubości 4 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym i szerokości 3,5 m.

- warstwa wiążąca mineralno – bitumiczna dla kategorii ruchu KR-1 o grubości 5cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym i szerokości 3,6 m.

- podbudowa tłuczniowa dla kategorii KR-1 o grubości 20 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym projektem normalnym i szerokości 3,8 m.

- pobocza należy wykonać z mieszanki żwirowej o szerokości 0,25 – 0,75 m.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowo w grunty o bardzo dobrej chłonności.

- Zjazdy

Na w/w odcinkach nie projektuje się zjazdów, a jedynie podjazdy o szerokości 0,5 m w miejscach istniejących zjazdów bramowych i dróg poprzecznych.

- Warunki gruntowe

Zgodnie z wykonanymi odkrywkami przyjęto warunki gruntowe – grunty chłonne G1. Występują w dolnych warstwach piaski oraz piaski pylaste.

- Oddziaływanie na środowisko

Ze względu na istniejącą nawierzchnię gruntową wykonanie przebudowy poprzez ułożenie warstwy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej nie tylko nie pogorszy stanu środowiska, a wręcz wpłynie dodatnio na otoczenie. Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się znacznego wzrostu natężenia ruchu oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji spalin oraz zwiększenia hałasu.

10. Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu zostanie opracowana przed przystąpieniem do robót przez wykonawcę. Organizacja będzie zaopiniowana przez Urząd Gminy w Brochowie.

11. Stała organizacja ruchu

Pozostaje bez zmian.

12. Urządzenia obce

Na w/w odcinku nie występuje kolizja z urządzeniami obcymi.

INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi gminnej

we wsi Tułowice, Hilarów, Łasice

Gmina Brochów

INWESTOR:       Gmina Brochów

SPORZĄDZIŁ:   Kłos Włodzimierz

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z przebudową drogi gminnej

we wsi Tułowice, Hilarów, Łasice

Gmina Brochów

I. ZAKRES ROBÓT

1. Przebudowa istniejącej drogi gruntowej

Konstrukcja projektowanej nawierzchni składa się:

- warstwa ścieralna mineralno – bitumiczna dla kategorii KR-1 grubość 4,0 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

- warstwa wiążąca mineralno – bitumiczna dla kategorii KR-1 grubość 5 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

- podbudowa tłuczniowa dla kategorii KR-1 grubość 20 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

II. STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi na którym projektuje się przebudowę, jest drogą gruntową dwukierunkową po której odbywa się ruch kołowy z jednoczesnym ruchem pieszym

III. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA I ICH ZAPOBIEGANIE

Roboty będą częściowo prowadzone podczas odbywającego się ruchu drogowego.

W związku z powyższym należy:

1. maszyny i środki transportowe wyposażyć w światła ostrzegawcze

2. pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze

3. roboty prowadzić etapami

4. roboty na wjazdach każdorazowo uzgodnić z właścicielami

przyległych posesji

5. robót nie należy prowadzić podczas opadów atmosferycznych

6. przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać

przekopów poprzecznych ( po 2 na każdy etap robót ) w celu

wyeliminowania wstępowania niezidentyfikowanych urządzeń

podziemnych. Roboty wykonać ręcznie

7. prace w pobliżu istniejących drzew i krzewów wykonać ze

szczególną ostrożnością bez uszkodzenia ich systemu

korzeniowego i korony.

8. dostawa materiału na plac budowy powinna odbyć się bez

zakłócenia ruchu

9. przed przystąpieniem do robót przeszkolić pracowników na

stanowisku roboczym

Podczas realizacji robót inne zagrożenia nie występują

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ODCINEK  I

ODCINEK  II