Brochów, dnia 09.11.2016r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

# Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego

# o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

# „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Brochów w sezonie zimowym 2016 / 2017”

- Zakres zamówienia:

Usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Brochów przy użyciu sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Prace zlecane będą przez Zamawiającego doraźnie w czasie wystąpienia potrzeby odśnieżania dróg.

Wykonawca zapewni przystąpienie do odśnieżania w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia niezależnie od pory dnia, także w dni świąteczne.

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i gotowość świadczenia usługi.

Szerokość odśnieżonego pasa jezdni 5 m.

Wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich ponosi Wykonawca na swój koszt.

Usługa odśnieżania powinna być wykonywana w taki sposób by nie uszkadzać pni drzew znajdujących się w pasie drogowym.

- Potwierdzenie wykonania zamówienia:

Przez pracownika Urzędu Gminy Brochów.

- Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Łukasz Kopka tel. (22) 725-70-03 wew. 23

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.11.2016r. do godz. 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30.04.2016r.

Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty

Tabela nr 1 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

- Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa brutto (90%)

Sprzęt, jakim będzie dysponował Wykonawca na czas realizacji zamówienia (10%)

- Płatność za przedmiot zamówienia:

- Raz w miesiącu w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

- Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie 	lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# Sporządził: Łukasz Kopka

# Załączniki:

# Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja zimowego utrzymania dróg

Tabela nr 1 – Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

# Załącznik nr 1

# Gmina Brochów

05-088 Brochów 125

# Oferta

na: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Brochów

w sezonie zimowym 2015 / 2016”

Informacje dotyczące wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/ Nazwisko i imię: …………………………………………………………..….

Siedziba: ………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..………

# Typ przedsiębiorstwa: ……………………………………………………………………….………

# /spółka, korporacja, konsorcjum, działalność gospodarcza itp./

Nr telefonu: ………………………..………… Faks: ………………………………………………..

Nr NIP ……………………………………….. Nr regon ……………………………………………

# Cena jednostkowa

– za 1 godz. odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Brochów

# Cena netto: ………………….……………….. zł

Słownie: ……………………………………………………………………..………………………..

Należny podatek VAT …….. % - …………….…………. zł

Cena brutto: ……………………………………..…….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..……….

Składając ofertę oświadczam, że:

- Akceptują wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym oraz Specyfikacji zimowego utrzymania dróg,

- Spełniam wymogi zawarte w pkt. 5 zapytania ofertowego,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania usługi,

- Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty,

- Oferta moja jest ważna do dnia 30.04.2017r.

- Oświadczam, że będę dysponował sprzętem wymienionym w tabeli nr 1.

…………………………………

# Podpis i pieczęć oferenta

Tabela nr 1

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych

Składając ofertę na: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Brochów w sezonie zimowym 2016 / 2017” oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi

do realizacji zapytania, wymienionymi poniżej:

| L.p. | Opis (rodzaj, nazwa producenta, model) | Ilość | Rok produkcji | Dane techniczne, wymiary pługa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………….…………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

# SPECYFIKACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

– odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Brochów

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej podstawowej są wymagania techniczne dla robót i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

# ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych prowadzonych siłami własnymi Urzędu Gminy lub systemem zleconym.

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO

# PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2,0 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

# Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity  (Dz.U. Nr 108 z dnia 20.06.2005 r. poz.908).

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45o , barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

3. ODŚNIEŻANIE

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

  - standardu zimowego utrzymania dróg

  - warunków atmosferycznych

  - możliwości finansowych administracji drogowej

  - aktualnego stanu dróg

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisywane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu.

# 3.1. OGÓLNE POJĘCIA

- Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejechaniu pługów śnieg, który  nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego

- Śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

- Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

- Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

# 3.2. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA

# Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

  - pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich (w tym z możliwością zmiennej geometrii ustawiania lemiesza)

  - równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym, jak również lemieszem własnym

# 3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ODŚNIEŻANIA

# 3.4.1. NOŚNIKI

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwić zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity (Dz.U. Nr 108 z dnia 20.06.2005 r. poz.908).

Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

# 3.5. WYMAGANIA ODNOŚNIE OBSŁUGI SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:

  - sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu

  - sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku

  - sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

  - układu hydraulicznego

  - układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika

  - zaczepu nośnika

  - oświetlenia pojazdu

  - lampy błyskowej koloru żółtego

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy konserwator powinien:

  - wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

  - w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

  - przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

# 3.6. ZASADY ODŚNIEŻANIA

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na pasie dzielącym do wysokości 0,7 m nie powodując zaśnieżania przeciwnej jezdni.

# 3.6.1. TECHNIKA ODŚNIEŻANIA DRÓG

Technika odśnieżania dróg zależy od:

  - szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu

  - geometrii przekroju poprzecznego drogi

  - przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania

  - rodzaju użytych do odśnieżania pługów

Odśnieżanie można prowadzić:

  - jednym pługiem

  - zespołem pługów

Śnieg należy usuwać z jezdni:

  - na prawe pobocze

  - na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa

  - na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg

Prędkość robocza pługów wynosi zwykle 15-40 km/h.

# 3.7. ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła. Do pracy należy wysyłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m.

Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

4. ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWYCH

# 4.1. OGÓLNE WARUNKI ODBIORU

Wykonane zadanie powinno być potwierdzone przez przedstawiciela samorządu wiejskiego lub radnego z tego rejonu. W szczególnych wypadkach może to być pracownik Urzędu Gminy Brochów.

# 4.2. ZASADY ODBIORU SPRZĘTU DO ROBÓT ZIMOWYCH

  - Zleceniodawca wybierze do prac zimowych sprzęt gwarantujący bezawaryjne wykonywanie prac.

  - Zleceniobiorca bezwzględnie podporządkuje się zaleceniom zleceniodawcy.

  - Zleceniobiorca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia wymagane w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym lub inne urządzenia wskazane przez zamawiającego, np. środki łączności.

  - Zleceniobiorca dokona na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania sprzętu i bezpieczeństwa prowadzonych prac.