Warunki ochrony p.poż.

1. Budynek świetlicy wiejskiej należy do obiektów ZL III niskich tj. do 12,0 m wysokości, jednokondygnacyjny z poddaszem przeznaczonym na strych jako pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi.
2. Budynek zaprojektowano w D klasie odporności pożarowej.
3. Poszczególne elementy będą posiadały klasę odporności ogniowej:
  - główna konstrukcja nośna R 30
  - strop w klasie REJ 30
  - pozostałe elementy bez wymagań odporności ogniowej
  Wszystkie elementy drewniane będą uodpornione do klasy nierozprzestrzeniania ognia.
4. Budynek wolnostojący stanowi jedną strefę pożarową.
5. Warunki ewakuacji w zakresie długości dojść, przejść, szerokości korytarzy i wyjść ewakuacyjnych zostały spełnione.
6. Z uwagi na kubaturę powyżej 1000,0 m3 w projekcie przewidziano p.poż. wyłącznik prądu.
7. Budynek jest oddalony ponad 20,0 m od innych obiektów.
8. Obiekt nie wymaga wykonania wewnętrznych hydrantów p.poż.
9. Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano wodę w ilości 10 dm3/s z hydrantu zlokalizowanego w odległości do 75 m od budynku projektowanego.
10. Zgodnie z w/w rozporządzeniem do obiektu nie jest wymagana droga p.poż.