Biuro Projektowo-Usługowe Wodnych Melioracji

Wodociągów i Kanalizacji

„MELWODPROJEKT” Sp. z o.o.

04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51

| Prezes Księgowość fax e-mail: | 810-19-29 810-81-36 810-19-29 biuro@melwodprojekt.netix.pl | Pracownia Projektowa Pracownia Geodezyjna | 813-58-43 810-19-58 813-58-43 |
| --- | --- | --- | --- |

======================================================================

Zleceniodawca: Gmina Brochów

05-088 Brochów

Umowa Nr   16/07 z dnia 24.10.2007 r.

Zbiornik wodny „Łasice”

– Budowa czaszy zbiornika

(nazwa obiektu budowlanego)

teren:  obręb Łasice dz. nr 142,  138,  141,  144,  156,  157,  159,

126,  127,  143,  124/1,  125,  130/2,  131/2,  128, 129,

134,  135,  153,  145,  146,  147,  149,  154,  150,  151/1,

155,  136,  137,  139,  140,  161,  164,  160,  130/1,

131/1,  162,  158/1,  158/2,  163,  132,  148,  165,  133,  116

obręb Tułowice dz. nr 1, 4,  7,  8

gm. Brochów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

(adres obiektu budowlanego)

PROJEKT  WYKONAWCZY

I. Część opisowa

(stadium dokumentacji)

Egz. Nr 1

Pracownia Projektowa: Wodno-Melioracyjna tel. (0-22) 813.58.43

___________________________________________________________________

Projektant:      mgr inż. Janusz Czartoryjski

nr  upr. Wa – 1242/94

w specj. konstr.- inżyn. w zakresie budowli hydrotech.

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Terlecki

nr  upr.  St-748/76

w specj. konstr.- inżyn. w zakresie budowli hydrotech.

Warszawa,  luty  2008 r.

Spis treści

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

1.1. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

1.2. Podstawy opracowania

1.3. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

1.4. Lokalizacja inwestycji

1.5. Decyzje i uzgodnienia

1.6. Warunki geotechniczne

2. Rozwiązania projektowe

2.1. Roboty przygotowawcze

2.2. Czasza zbiornika

2.3. Adaptacja terenu wokół zbiornika

2.4. Próg na wlocie do zbiornika

3. Technologia i wykonawstwo robót

4. Prace i zalecenia związane z ochroną środowiska w czasie realizacji robót

5. Punkty dowiązania wysokościowego

II. Część tabelaryczno-zestawieniowa

Tab. 1  Bilans i rozrząd mas ziemnych

Tab. 2  Obliczenia objętości wykopów

Tab. 3  Obliczenia objętości  nasypów

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

1.1. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | A. Dane ogólne |  |  |
| 1 | Powierzchnia terenu zajęta pod inwestycję | ha | 16,60 |
| 2 | Powierzchnia zbiornika | ha | 10,10 |
| 3 | Powierzchnia lustra wody | ha | 8,90 |
| 4 | Powierzchnia zlewni rz. Łasicy w przekroju piętrzenia | km2 | 493,2 |
|  | B. Dane techniczne |  |  |
| 5 | Klasa budowli |  | nieklasyfik. |
| 6 | Czasza zbiornika: powierzchnia l.w. | ha | 8,90 |
|  | - poziomy piętrzenia NPP Min PP | m npm m npm | 66,25 65,60 |
|  | - poziom dna - głębokość maksymalna - głębokość średnia - pojemność zbiornika przy NPP - nachylenie skarp: pod linię wody nad linię wody | m npm m m m3 1:n 1:n | 64,50 1,70 1,60 159 200 1:4 1:3 |
| 7 | Próg na rzece Łasicy: - wysokość - szerokość dna | m m | 0,60 8,0 |

1.2. Podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wodnego „Łasice”.

Podstawę wykonania opracowania stanowi

-  Umowa zawarta pomiędzy:

Zamawiającym – Gminą Brochów, 05-088 Brochów

a Wykonawcą dokumentacji - Biurem Projektowo-Usługowym Wodnych Melioracji

Wodociągów i Kanalizacji „Melwodprojekt” Sp. z o.o.

04-028 Warszawa

Al. St. Zjednoczonych 51

Przepisy prawne związane z opracowaną dokumentacją:

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414 z późniejszymi

zmianami).

-  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ( Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z późn.

zmianami)

-  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 86 poz. 579).

-  Decyzja Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

-  Koncepcję budowy zbiornika wodnego „Łasice” opracowaną przez „Melwodprojekt”

w kwietniu 2000 r. oraz aneks do koncepcji j. w. z maja 2000 r.

-  Projekt budowlano-wykonawczy p.n. „Zbiornik wodny Łasice” – etap I opracowany przez

„Melwodprojekt” w Warszawie w 2000 r.

-  Inwentaryzację drzew i krzewów, opracowaną przez mgr inż. Anetę Smolską

- Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000

- Własne rozpoznanie terenu inwestycji.

1.3. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodnego.

Celem inwestycji jest:

- zwiększenie retencji dolinowej oraz podniesienie i stabilizacja poziomu wody gruntowej

w zasięgu wpływu piętrzenia,

- ożywienie gospodarcze rejonu przez stworzenie warunków do uprawiania agroturystyki

i rekreacji.

Zakres inwestycji jest zgodny z uzgodnionym aneksem do koncepcji budowy zbiornika

wodnego „Łasice” i obejmuje wykonanie:

w Etapie I – czaszy zbiornika

–  progu na wlocie do zbiornika

w Etapie II – jazu na rzece Łasicy z przepławką.

Niniejszy projekt został opracowany na roboty ujęte w Etapie I inwestycji i obejmuje:

- projekt czaszy zbiornika

- projekt progu wysokości p = 0,6 m z materacy gabionowych, usytuowanego na wlocie

Łasicy do zbiornika (hm 6+90)

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowany zbiornik zlokalizowany jest w dolinie rzeki Łasicy w jej ujściowym odcinku, na gruntach wsi Tułowice i Łasice, w gminie Brochów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie.

1.5. Decyzje i uzgodnienia

1) Decyzja Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) Postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.08.2005 r. znak WŚR-VII/6810/1046/2005

3) Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatury w Płocku

z dnia 25.07.2005 znak WKZ/P. 4119-294/05.

4) Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Sochaczewie – Nr 396/05 z dnia

z 21.10.2005 r.

5) Uzgodnienie Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 14.12.200 r. znak DO-742/42/2000.

6) Uzgodnienie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział

w Warszawie.

Kserokopie uzgodnień i decyzji zawiera projekt budowlany.

1.6. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne jakie występują w czaszy projektowanego zbiornika określono na podstawie badań wykonanych w ramach wcześniej wykonanych opracowań a mianowicie:

„Studium naukowo-badawczego budowy zbiornika retencyjnego „Łasice” – opracowanie

SGGW z 1999 r.

„Projektu budowlano-wykonawczego modernizacji obwałowania rz. Bzury odc. Wyszogród

- Przęsławice, techniczne badania podłoża gruntowego rezerwy ziemne”.

W ramach tych opracowań wykonano w czaszy zbiornika około 40 odwiertów do głębokości

3 – 5 m. Na podstawie przeprowadzonych prac wiertniczo-badawczych stwierdzono, że wierzchnią warstwę terenu miąższości 0,3 – 0,8 m stanowi gleba i namuły z duża zawartością części organicznych, poniżej zalegają piaski drobne średniozagęszczone. W części północnej badanego terenu, w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wyrównawczego pompowni, warstwa namułów jest grubsza i sięga do głębokości 1,20 m.

W kilku otworach w warstwie piasków drobnych stwierdzono występowanie niewielkich przewarstwień namułów. Są to namuły mineralne o znikomej zawartości części organicznych. W otworach badawczych woda występowała na głębokości 0,3 – 1,4 m poniżej powierzchni terenu.

Projektowane dno zbiornika, na całej jego powierzchni, znajdzie się w strefie zalegania piasków drobnych.

Grunt z wykopu zbiornika zostanie wykorzystany w następujący sposób:

Górna warstwa, gleba i namuły z większą zawartością części organicznych, może być wykorzystana jako ziemia urodzajna do humusowania skarp nasypów lub rekultywacji terenu. Piaski drobne występujące pod namułami nadają się do budowy wałów przeciwpowodziowych lub nasypów drogowych. W nasypy mogą być również wbudowane namuły występujące w przewarstwieniach piasków drobnych, gdyż ich ilość w ogólnej kubaturze złoża jest bardzo mała i są to namuły zmineralizowane.

Dla potrzeb opracowania zostały wykonane przez „DAGEO” badania geotechniczne pod projektowany próg nad rzeką Łasicą, celem określenia geotechnicznych warunków jego posadowienia.

2. Rozwiązania projektowe

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót niezbędne będzie przygotowanie terenu przez:

- usunięcie drzew i krzewów ze strefy robót,

- przygotowanie terenu do podwyższenia,

- wykonanie czasowego przepustu na rzece Łasicy oraz dróg technologicznych, sukcesywnie

do postępu robót ziemnych celem zapewnienia dojazdu do projektowanych obiektów oraz

do transportu mas ziemnych,

- rozebranie części nawierzchni z płyt betonowych na przejazdach wałowych.

2.2. Czasza zbiornika

Projektowany zbiornik będzie zbiornikiem całkowicie kopanym.

Ogólna kubatura wykopu zbiornika – 160 300 m3.

Grunty z wykopu zostaną wykorzystane na:

- podwyższenie obrzeży zbiornika na terenie należącym do inwestora		49 700 m3

- podwyższenie i wyrównanie terenu powyżej piętrzenia celem wyeliminowania

jego  niekorzystnych skutków							  2 500 m3

- podwyższenie powierzchni wyspy o pow. 0,67 ha					11 100 m3

- zmagazynowanie dla późniejszego wykorzystania do budowy dróg

na terenie gminy									30 000 m3

- wywóz poza obręb robót dla rekultywacji terenów (wyrobiska po eksploatacji

piasku)										67 000 m3.

Projektowany zbiornik będzie miał następujące parametry:

- powierzchnia w linii brzegowej							10,1 ha

- powierzchnia lustra wody								  8,9 ha

- rzędna zw. wody N.P.P.								66,25 m npm

- rzędna dna 										64,50 m npm

- głębokość wody w zbiorniku 							  1,60 m npm

- pojemność przy NPP								159,2 tys m3

Zgodnie z zaleceniem WZM i UW Oddział w Warszawie, zwierciadło wody w okresie zimowym należy obniżyć do rzędnej 65,60 m npm, tworząc rezerwę retencji na przejęcie wód roztopowych. Przy obniżeniu wody do podanej rzędnej głębokość zbiornika (1,1 m) nie zapewni właściwych warunków zimowania ryb. W związku z tym przewidziano pogłębienie dna zbiornika o 0,6 m na powierzchni 1 600 m2, tworząc tzw. głęboczkę. Skarpy przegłębionego miejsca powinny mieć nachylenie 1:5.

Skarpy zbiornika zaprojektowano o nachyleniu poniżej zwierciadła wody oraz 1:3 powyżej. Na linii lustra wody zostanie wykonana półka ubezpieczona roślinnością wodną.

Powyżej półki skarpę ubezpieczono darniną na płask pasem szerokości 1,0 m, a wyżej przez obsiew nasionami traw.

2.3. Adaptacja terenu wokół zbiornika

Teren przyległy do zbiornika zostanie podwyższony do rzędnej 67,25 m n.p.m. przy brzegach zbiornika, tj. 1,0 m ponad  N.P.P.

W miarę odsuwania się od linii brzegowej projektowany teren wznosi się z nachyleniem około 1,5% aż do rzędnej 68,00 m n.p.m. przy wale przeciwpowodziowym.

Przy istniejącej drodze biegnącej wzdłuż północno-wschodniego brzegu zbiornika teren, na szerokości 10 m, podwyższono do rzędnej drogi, uzyskując miejsce pod ewentualny parking.

Przed wykonaniem nasypów teren przeznaczony do podwyższenia należy zorać.

Po wykonaniu i właściwym zagęszczeniu nasypów, teren zagospodarować przez obsiew nasionami traw.

Podobną technologię wykonania przewidziano przy podwyższeniu gruntów położonych powyżej zbiornika w zasięgu wpływu piętrzenia.

2.4. Próg na wlocie do zbiornika

W hm 6+90 rzeki Łasicy, na wlocie do zbiornika zaprojektowano próg wysokości 0,6 m.

Celem budowli jest utrzymanie dna rzeki powyżej zbiornika (zapobieganie erozji wstecznej) oraz ograniczenie zamulenia zbiornika.

Wysokość progu ustalono na profilu podłużnym przyjmując dno górne na rzędnej określonej przez wyrównany spadek dna rzeki Łasicy, a dno dolne na rzędnej dna zbiornika.

Zaprojektowano próg trapezowy o szerokości dna 8,0 m i nachyleniu skarp 1:3. Konstrukcja progu, to ścianka z grodzic stalowych G-62 długości 3,0 m związana oczepem żelbetowym o wymiarach 0,5 x 0,6 m z betonu BH 20 zbrojonego stalą A II-18 G2 i AO-StO. Ubezpieczenia górne – na dł. 3,0 m, oraz dolne – na długości 6,0 m z materacy gabionowych grubości 23 m ułożonych na geowłókninie. Na zakończeniu umocnień palisada z kołków ( 7 – 9 cm i narzut z kamienia luzem.

Nad umocnieniami z kamienia pas darniny szerokości 30 cm, wyżej obsiew nasionami traw.

3. Technologia i wykonawstwo robót

W projekcie przyjęto odpowiednią technologię i zasady wykonawstwa robót w celu uzyskania

zamierzonych efektów inwestycji i zminimalizowania kosztów.

Prace wstępne

- przeprowadzenie badań wykopaliskowych na terenie działki nr 1 we wsi Tułowice.

Roboty przygotowawcze

- rozebranie nawierzchni na przejazdach na długości 10 m, płyty należy wykorzystać do

odbudowy nawierzchni po zakończeniu robót,

- teren przewidziany do podwyższenia należy zorać bez usuwania warstwy darniowej,

Roboty ziemne

- wykopy czaszy należy prowadzić przy całkowitym otwarciu zamknięć śluzy, lub pod

osłoną pracy pompowni przy ciągłym utrzymaniu minimalnego poziomu pompowania,

- wzdłuż lewego brzegu rzeki należy pozostawić groblę szer. 10 m osłaniającą roboty w czaszy, przed napływem wody, groblę należy zlikwidować w ostatniej fazie wykopu

czaszy,

- wierzchnią warstwę terenu grubości około 50 cm należy zhałdować na obrzeżach zbiornika; grunt ten będzie wykorzystany do podwyższenia terenu i humusowania

skarp,

- grunt na podwyższenie lewego brzegu będzie dostarczany z wykopu bezpośrednio

spycharką,

- grunt na podwyższenie prawego brzegu będzie dowożony transportem kołowym,

- grunt z dolnej warstwy należy zmagazynować na obrzeżach zbiornika od strony

południowej, w ilości około 30 000 m3, a w ilości około 67 000 m3 wywieźć poza teren

robót w miejsca wskazane przez Inwestora w celu rekultywacji terenu;

- nie wolno hałdować ziemi pod linią energetyczną,

- nasyp podwyższający teren należy dogęścić do JD = 0,50,

- nie należy przegłębiać dna zbiornika.

Budowle

- próg na wlocie wykonać połową przekroju, pod osłoną grodzy z worków wypełnionych

piaskiem z uszczelnieniem folią hydrotechniczną,

- roboty adaptacyjne i remontowe wykonać pod osłoną grodzy z worków z uszczelnieniem folią,

- w czasie prac na śluzie wody z Łasicy do Bzury będą odpływać przez pompownię,

- roboty należy prowadzić przy niskich przepływach w Łasicy.

Roboty  porządkowe

Po zakończeniu robót ziemnych w czasy projektowanego zbiornika należy:

- odmulić istniejący zbiornik wyrównawczy przy pompowni,

- odbudować zniszczoną nawierzchnię drogi żwirowej od szosy Śladów – Sochaczew

do pompowni.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z technologią i uwagami zamieszczonymi na rysunkach oraz z przestrzeganiem przepisów BHP.

4. Prace i zalecenia związane z ochroną środowiska w czasie realizacji robót

W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków byłego woj. warszawskiego pod nr A 1142/978/73 podlegające ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Płocku (pismo z dnia 25.07.2005 r. znak W/2 Z/P.4119-294/05) warunkiem realizacji inwestycji jest prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań wykopaliskowych obejmujących teren działki nr 1 wsi Tułowice.

Inwestycja położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Od strony południowej graniczy z wydzieloną enklawą Kampinoskiego Parku Narodowego.

W celu ograniczenia skutków oddziaływania na środowisko w projekcie przewidziano:

- wykonanie umocnień z materiałów naturalnych – kamień, faszyna, darnina, roślinność

wodna,

- ograniczenie wycinki drzew z pozostawieniem bardziej zwartego zadrzewienia na po-

łudniowym skraju terenu inwestycji,

- ograniczenie tonażu pojazdów wywożących masy ziemne.

Ponadto zaleca się:

- prowadzić roboty związane z pracą ciężkiego sprzętu tylko w porze dziennej w godzi(

nach 7 – 17.

- karczowanie drzew wykonać w okresie poza lęgowym, tj. od 1 września do 28 lutego

- skrócić cykl inwestycji.

5.  Punkty dowiązania wysokościowego

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, na przyczółku komory wlotowej do pompowni znajduje się reper w postaci wbetonowanego bolca metalowego. Rzędna reperu – 67,30 m n.p.m.