PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

WE WSI PRZĘSŁAWICE

Km 0+000 – 2+219

A.PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: 		GMINA BROCHÓW

CZERWIEC 2008r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny 			skala 1:25 000

- Plan sytuacyjny (arkuszy)		skala 1:  1 000

- Przekroje normalne			skala 1:       50

- Schemat zatoki postojowej        skala 1:       25

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Przęsławice:

Droga nr 380109W – działka nr 279, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7,

515/8, 515/9, 515/10

Projektowany odcinek drogi zostanie dostosowany do natężenia ruchu KR – 1, szerokość drogi będzie wynosiła 3,5 m i będzie zlokalizowana w większości po istniejącym śladzie drogi gruntowej.

- Podstawa opracowania

- Zlecenie Urzędu Gminy Brochów

- Dane wyjściowe ustalone z administratorem drogi gminnej w zakresie potrzeb komunikacyjnych

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. ( Dz.  U.  Nr  43 z dn. 14 maja 1999r.) w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Pomiary w terenie

- Opis stanu istniejącego

Droga gminna, we wsi Przęsławice, będąca przedmiotem opracowania posiada nawierzchnię:

- Od km 0+000 do km 0+450 podbudowa z kamienia łamanego grubości 20 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 4 cm

- Od km 0+450 do km 2+219 nawierzchnię gruntową, częściowo ulepszoną żużlem paleniskowym, wykonaną przez Urząd Gminy w Brochowie w latach ubiegłych.

- Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 4,0 do 8,0 m.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy w większości przebiega przez tereny zadrzewione o charakterze wolnym, zagrodowym i rekreacyjnym, oraz tereny rolnicze o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. Na całej długości odcinka drogi gminnej występują bardzo dobre warunki wodne i gruntowe.

- Parametry techniczne drogi

Nr drogi:

- 380109W w obrębie Przęsławice

Długość odcinka:

- Odcinek I: km 0+000 – 0+450

- Odcinek II: km 0+450 – 2+219

Rodzaj terenu, rodzaj drogi i klasa

Droga w terenie równinnym, o nawierzchni gruntowej:

- Odcinek I – nawierzchnia bitumiczna

- Odcinek II – nawierzchnia gruntowa pylasta

Częściowo nawierzchnia ulepszona o nawierzchni leszowej całkowicie na odcinku II. Brak rowów przydrożnych. Spływ wód z drogi bezpośrednio na przyległe grunty chłonne. Klasa drogi 2 – lokalna.

Obciążenie ruchem

Średni dobowy ruch pojazdów ciężkich wynosi 30 – 40 samochodów w tym autobusów szkolnych.

Obciążenie nawierzchni

Maksymalnie 80 KN na oś

Szybkość projektowa

40km/ h

Rodzaj przekroju

Przekrój daszkowy wg konstrukcji jak w pkt. 5

Szerokość korony drogi

Koronę drogi zaprojektowano o szerokości 4,0 – 5,0 m (wraz z poboczami lub obsypaniem nawierzchni)

Szerokość jezdni

Projektowana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m (warstwa ścieralna)

Szerokość poboczy gruntowych

Projektowane pobocza gruntowe – 0,25  m   - 0,75 m

Stan techniczny nawierzchni

Istniejąca droga na:

- Odc. I od km 0+000 – 0+450 – posiada nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca na podbudowie z kamienia łamanego grubości 20 cm)

- Odc. II od km 0+450 – 2+219 – posiada nawierzchnię gruntową, w części gruntową ulepszoną leszem wielkopiecowym. Droga mimo sezonowego profilowania równiarką jest podatna na odkształcenia spowodowane przez przejeżdżające samochody ciężarowe, osobowe oraz sprzęt rolniczy, polegające na znacznych zadoleniach i nierównościach powodujące w czasie opadów słabe odwodnienie nawierzchni. Przejazd po takiej drodze powoduje duże utrudnienia dla samochodów oraz autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół.

- Podstawowe rozwiązania projektowe i cel opracowania

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi we wsi Przęsławice:

- Odc. I: km 0+000 – 0+450 zaprojektowano nawierzchnie bitumiczną warstwę ścieralną grubości 4cm i szerokości 3,5 m, zatokę postojową w km 0+088 – 0+144 (konstrukcja jak na odcinku drogi nr II)

- Odc. II: km 0+450 – 2+219 – trasa drogi gminnej przebiega w terenie płaskim. Istniejącą nawierzchnię gruntową należy wyprofilować i zagęścić na głębokość 5cm. Następnie wykonać podbudowę tłuczniową grubości 15 cm z kruszywa łamanego dla kategorii ruchu KR – 1. Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej 5 cm

Celem opracowania jest bezpieczny dowóz dzieci i młodzieży uczącej się z okolic w/w inwestycji do szkoły podstawowej mieszczącej się w miejscowości Nowa Wieś Śladów, oraz gimnazjum publicznego w miejscowości Lasocin.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

- Odcinek I – warstwa ścieralna grubości 4cm i szerokości 3,50m dla kategorii ruchu KR – 1 ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym nr 1

- Odcinek II – warstwa ścieralna mineralno – bitumiczna dla kategorii ruchu KR – 1 o grubości 5 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2% zgodnie z załączonym przekrojem normalnym nr 2.

-  podbudowa tłuczniowa dla kategorii KR – 1

o grubości 15 cm i szerokości 3,8 m, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2% zgodnie z przekrojem normalnym nr 2

- pobocza należy wykonać z mieszanki żwirowej o

szerokości 0,25

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowo w grunty o bardzo dobrej chłonności.

- Zjazdy

Na w/w odcinkach nie projektuje się zjazdów, a jedynie

podjazdy o szerokości 0,5 m w miejscach istniejących zjazdów

bramowych i dróg poprzecznych.

- Warunki gruntowe

Zgodnie z wykonanymi odkrywkami przyjęto warunki gruntowe – grunty chłonne G – 1. Występują w dolnych warstwach piaski oraz piaski pylaste.

- Oddziaływanie na środowisko

Ze względu na istniejącą nawierzchnię gruntową wykonanie przebudowy poprzez ułożenie warstwy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej nie tylko nie pogorszy stanu środowiska, a wręcz wpłynie dodatnio na otoczenie.

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się znacznego wzrostu natężenia ruchu oraz niekorzystnego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji spalin oraz zwiększenia hałasu.

- Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu zostanie opracowana przed przystąpieniem do robót przez wykonawcę. Organizacja będzie zaopiniowana przez Urząd Gminy w Brochowie.

- Stała organizacja ruchu

Pozostaje bez zmian.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi gminnej

we wsi Przęsławice

Gmina Brochów

INWESTOR: 		Gmina Brochów

CZERWIEC 2008r.

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

w związku z przebudową drogi gminnej we wsi

Przęsławice  Gmina Brochów

- ZAKRES ROBÓT

- Przebudowa istniejącej drogi gruntowej

Konstrukcja projektowanej nawierzchni składa się:

Odcinek I:

- warstwa ścieralna mineralno – bitumiczna dla kategorii KR – 1 grubości 4,0 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

Odcinek  II :

- warstwa mineralno – bitumiczna dla kategorii KR – 1 grubości 5,0 cm, ze spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

- podbudowa tłuczniowa dla kategorii KR – 1 grubości 15 cm, ze  spadkiem daszkowym wynoszącym 2%, zgodnie z załączonym przekrojem normalnym

- STAN ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi na którym projektuje się przebudowę, jest drogą gruntową dwukierunkową po której odbywa się ruch kołowy z jednoczesnym ruchem pieszym

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA I ICH ZAPOBIEGANIE

Roboty będą częściowo prowadzone podczas odbywającego się ruchu drogowego.

W związku z powyższym należy:

- Maszyny i środki transportowe wyposażyć w światła ostrzegawcze

- Pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze

- Roboty prowadzić etapami

- Roboty na wjazdach każdorazowo uzgodnić z właścicielami przyległych posesji

- Robót nie należy prowadzić podczas opadów atmosferycznych

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać przekopów poprzecznych (po 2 na każdy etap robót) w celu wyeliminowania wstępowania niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych. Roboty wykonać ręcznie

- Prace w pobliżu istniejących drzew i krzewów wykonać ze szczególną ostrożnością bez uszkodzenia ich systemu korzeniowego i korony

- Dostawa materiału na plac budowy powinna odbyć się bez zakłócenia ruchu

- Przed przystąpieniem do robót przeszkolić pracowników na stanowisku roboczym

Podczas realizacji robót inne zagrożenia nie występują