PRZEDMIAR ROBÓT – Przebudowa drogi w miejscowości  PLECEWICE dł. 675 m

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | I. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2 |
| 1 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 550x3,80 | m2 m2 | 2090,00 | 2090,00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2090,00 |
| 2 d.1 | KNNR 6 0106-06 | Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 550x3,80 | m2 m2 | 2090,00 | 2090,00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2090,00 |
| 3 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 550x3,80 | m2 m2 | 2090,00 | 2090,00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2090,00 |
| 2 |  | II. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233100-0 |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0309-0211 + KNNR 6 0309-0217 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 1 grubości 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t na odl. 25 km 675x3,50 | m2 m2 | 2362,50 | 2362,50 |
|  |  |  |  | RAZEM | 2362,50 |
| 3 |  | III. POBOCZA kod CPV 45233220-7 |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie poboczy z zagęszczeniem 675x0,25x2 | m2 m2 | 337,50 | 337,50 |
|  |  |  |  | RAZEM | 337,50 |